Магазин за Радио-Управляеми модели ЗигиФлай, София, ул. Искър 49; тел: 02/9831601; тел: 02/9836313; http://www.ZigiFly.com; mail: info@zigifly.com .

Инструкции за употреба на квадрикоптер

WIFI Quadcopter

Характеристики:

• 2.4GHz   готов за полет дрон Ready-to-fly

• 6-axis Gyroscope

• 4 основни двигатели

• 1 бр. Li-po батерия 3.7V 780 mAh

• Височина: 91 mm

• Дължина: 173 mm

• Ширина: 173 mm

• Тегло: 97 grams

• Тегло на батерията: 20 грама

Можете да управлявате дрона, както с дистанционното си, така и с телефона си!

Комплекта включва:

• 1 x квадрикоптер - дрон

• 1 x 2.4GHz дистанционно управление с LCD display ( 6x AA не са включени )

• 1 x 3.7V 730 или 780 mAh Li-po батерия

• 1 x зарядно

• 4 x резервни перки

• 4 x протектори за перките

• 1 x Wifi VGA камера

Препоръки за безопастност:

Моля, прочетете внимателно упътването.
Този модел не е подходящ за деца под 14 години и съдържа малки части.
Може да бъде използван от деца само под родителски контрол.
Пазете ръцете, лицето, косата и дрехите от перките.
Стойте далеч от движещите се елементи.
Винаги след употреба на квадрикоптера изключвайте батерията и я отстранявайте от уреда.
Модела и дистанционното трябва да бъдат изключени след употреба.

Винаги летете на безопасно и широко място, където няма да причините вреда на хора или животни.

За дистанционното препоръчваме АА батерии с волтаж 1.5 V

За хора без опит, препоръчваме първата употреба – първия полет  с модела да бъде с опитно лице.

Преди всеки полет тествайте обхвата на дистанционното.

Винаги следвайте местните закони и регулации. Свържете се с дистрибутора или производителя ако имате съмнения.

Не летете:

- Около хора и животни
- Около големи групи от хора
- При ограничена видимост и липса на светлина

- При вятър
- Близо до високоволтови кабели, стълбове и други кабели
- По време на буря, дъжд и висока влажност. Уреда не е водоустойчив!!!

Препоръчва се батериите да бъдат предадени за рециклиране!!!

ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар!

За да се избегне потенциална опасност от пожар, моля, не разменяйте полюсите на батериите, не ги отваряйте и не оставяйте без надзор батерията по време на зареждане.

ВНИМАНИЕ: забележка за Ni-MH батерии:

Батериите трябва да се поставят в правилна позиция, спазвайте поляритета. Моля, извадете батериите на устройството, когато не възнамерявате да ги използвате за по-дълъг период, за да се избегнат течове, които могат да повредят предавателя. Моля, изхвърлете изхабените батерии на предназначените за това места.

ВНИМАНИЕ: Забележка за литиево полимерни батерии (Li-Po)

В случай, че батерията започне да се издува или разтапя, незабавно преустановете използването. Ако това се случи по време на зареждане откачете батерията от зарядното устройство и не я използвайте, има опасност от пожар.

Съхранявайте батерията на стайна температура. По време на транспортиране или временно не използване на батерията температурата трябва да бъде между 40°F и 120°F ( около 4.4° C и 48.9° C).

Батерията или модела не трябва да се съхраняват в автомобила на пряка слънчева светлина. Ако ги съхранявате в гореща кола това може да доведе до повреди или запалване на батерията. Да не се използва в никакъв случай Ni-Cd или Ni-MH зарядно устройство. Ако батерията не е заредена със съвместимо устройство това може да доведе до пожар. Никога не трябва да се превишава препоръчаният волтаж.

Винаги се старайте да разреждате батерията докрай.

След полет или употреба не оставяйте батерията не заредена.

Винаги презареждайте батериите си и тогава ги прибирайте.

Незареждането на батериите и оставянето им празни може да ги убие!

Винаги се старайте да разреждате батерията докрай, но само до определения за нея минимум. Ако разредите елемент от батерията по-ниско от определеният минимум, вие ще унищожите батерията.

Максимално допустими минимуми за разряд на батерии:

За литиево-полимерни батерии не по-малко от 2,9 V на елемент (клетка).

За Ni-Cd или Ni-MH батерии не по-малко от 0,8 V на елемент (клетка).

След полет или употреба не оставяйте батерията не заредена.

Винаги зареждайте батериите си и тогава ги прибирайте.

Незареждането на батериите и оставянето им празни може да ги дефектира безвъзвратно.

Презареждането на батериите също води до окончателен дефект на батерията и практически нейното унищожаване. (Презареждането се получава, когато зареждате по-дълго батерията от колкото трябва или с по-голямо напрежение или ток отколкото това е недопустимо.

Написания текст тук дава само начална информация и не претендира за изчерпателност. Практика и теория за обслужване на акумулаторни батерии е наука. Моля да се осведомите надлежно от специализирана научна  литература !

За батериите няма гаранция в нито един случай. Те са консуматив и НЕ подлежат на гаранционно обслужване.  Има научни данни и факти за тази причина, справка текста по-горе.

Батериите не подлежат на гаранция! 
Те изискват специални грижи:

Винаги да бъдат зареждани и зареждани напълно!

Не зареждайте веднага след като сте летели, а първо изчакайте да се охлади батерията!

Не зареждайте батерията докато е още топла!
Не променяйте техническия дизайн на батерията!

ВНИМАНИЕ: Защита от източници на топлина

RC продуктите са изработени от различни пластмаси. Пластмасата е много податлива на повреди и деформации от топлина и студ. Имайте  предвид да не съхранявате модела в близост до печка или друг вид отоплителни уреди.

Зареждане на батерията:

- Зареждащ кабел

- LED индикатор

- LiPo батерия

Включете зарядното в контакта на стената и свържете батерията към зарядносто чрез конекторите в края. Това може да бъде направено само по един начин: чрез внимателно включване на зареждащия кабел. Ако зелената лампичка свети, батерията е напълно заредена и може да бъде изключена. Тогава, не забравяйте да изключите зарядното от контакта на стената.

Зелена LED светлина = заредена батерия

Оранжева LED светлина =  батерията се зарежда

Червена LED светлина = батерията е празна

Input : 220V

Charging Current : 500mA

Full Voltage: 4.2 +/- 0.03V

Никога не оставяйте батериите без наблюдение!

Дистанционно управление:

- LED светлина

- Модул 1: видео, правене на балончета, пръскане с вода, вдигане на кошница, изстрелване на една ракета.

- Констролиращ скоростта джойстик ( Throttle/Yaw )

- Трим за настройка на скоростта  ( Throttle trim )

- Трим за настройка на отклонение (Yaw trim )

- 40 % ниво на управление

- 60 % ниво на управление

- 80 % ниво на управление

- LCD дисплей

- Копче за включване

- Антена

- Бутон за лупинг ( когато управлявате на 100 % )

- Джойстик за контрол на посоките

- Трим за настройка напред и назад (Forwards and backwards trim )

- Трим за настройка на страничните посоки  ( crab trim )

- 100 % управление

- Контрол на светлините

- Модул 2: снимане, изстрелване на ракети, спускане на кошницата,

( Headless mode – ако е наличен, натиснете за 2 секунди )

- Стик – вид 1/3

- Скорост ( Throttle trim tips )

- Отклонение ( Yaw trim tips )

- Процент на управление

- Индикатор за състоянието на батериите на дистанционното

- Стик – вид 2/4

- Напред и назад (Forwards and backwards trim tips )

- Настрани (Crab trim tips )

Използването на джойстика за скорост, може да контролира оста на въртене на дрона. Използвайки джойстика за посоките можете да контролирате посоките на полет на дрона. За този модел е достъпен MODE 2, при който можете да управлявате скоростта с левия джойстик. За този модел не е възможно да превключите/ да размените местата на джойстика за управление на скоростта и посоките.

Различните бутони за калибриране помагат за поддържането на дрона на едно място. Той остава стационарен!

Тествайте, като натиснете бутоните за калибриране (accelerator and calibration buttons ), за да задържите дрона на едно  място. Може да изберете процента на скоростта. Колкото по-висока е стойността, толкова по-бърза е реакцията му.

Двата модула с бутони се използват за да активират различните модули: камера, кошница, ракети. ( според окомплектовката )

Обикновено дроновете се предлагат с камера в комплект, а останалите модули се предлагата отделно.

Сложете батериите в дистанционното, като преплъзнете капака надолу. След това поставете 6 х АА батерии както е показано на снимката.

Как да летите:

Летенето е много лесно, но имате нужда от малко практика.

Движението на десният джойстик на ляво и на дясно служи за придвижване на дрона на ляво и на дясно.

Натискането на десния джойстик нагоре и надолу, задвижва дрона напред и назад.

Натискането на левия джойстик нагоре и надолу, кара дрона да излита и да се приземява. Моля, внимавайте при първите опити. Не летете високо, защото ще изгубите контрол. Опитайте се вдигате дрона на около 1-2 метра докато свикнете с управлението.

Завъртане:
Натискането на левия джойстик наляво и надясно ще накара дрона да се върти около оста си.

Мотори:
Моторите са четкови ( brushed )  и се износват. Когато се износят те трябва да бъдат заменени.

Моля, да се обърнете към търговеца със запитване за поръчка на резервни мотори.

Никога не летете на пълна скорост при първите 3 полета!
След 3 полета почистете моторите с въздух когато е възможно.

Първи полет:

- За вашият първи полет, убедете се че сте с пилот, който има опит в управлението на квадрикоптери/дронове.

- Намерете локация – далеч от хора, с гладка повърхност и без препятствия ( дървета, кабели, стълбове и езера и други водни източници.

- Сложете дрона на земята на около 10 стъпки от вас. Червените перки сочат напред.

- Първо включете дрона, като включите батерията.

- След това включете дистанционното.

- Стартирайте двигателите чрез левия джойстик и литнете дрона на 1 метър от земята. В този случай вие избягвате феномена ‘ земен ефект ‘.

- След това пробвайте да летите внимателно в едната посока. Ако двигателите не изпълняват дадените от вас команди и дрона лети в друга посока, приземете дрона, изключете дрона, след това дистанционното и превключете всичко наново.

Внимание!

Убедете се, че дрона е винаги под ваше наблюдение и контрол по време на полет.

Винаги използвайте напълно заредени батерии.

Винаги след полет изключвайте първо дрона и след това дистанционното.

Не използвайте дрона ако има видими механични повреди.

Винаги летете в отворени пространства.

Винаги се старайте да пазите перките от стени или други обекти.

Изключвайте батерията след всеки полет.

Винаги се съоразявайте с регулациите наложени в страната, в която летите.

Ако изгубите контрол, изключете моторите веднага като натиснете левия джойстик плътно надолу.

Калибриране:

Ако дрона е нестабилен и това е видимо при летенето безконтролно в различни посоки или около оста си, най-вероятно жироскопа не е калибриран правилно.

За да извършите калибриране, моля свържете дрона към трансмитера ( запознайте ги ) както е описано по-горе. След това натиснете бутона на 100 % и преместете двата джойстика в долните леви ъгли. Когато калибрирането е готово, вие ще чуете дълъг звук, ще видите премигване на светлините ( on the PCB ) или и двете.

Имайте предвид, че калибрирането е извършено в завода и обикновено не е нужно да го извършвате когато получите продукта.

Отстраняване на проблеми:

- Моторите не отговарят на контрола на джойстика и дистанционното присветва:  Батерията на дрона е изтощена.

- Перките се въртят но дрона не излита: Батерията на дрона е изтощена.

- Дрона вибрира много при полет: Най-вероятно перките са с нарушена цялост.

- Не можете да летите,  дрона пада: Проверете моторите, затегнете перките, но не прекалено.

Резервни части:

Дрона е много устойчив при катастрофи, но все пак може да бъде счупен или повреден. Моля, следвайте изструкциите за употреба!

Този модел е окомплектован с WiFi камера

Той може да бъде управляван с дистанционното в комплекта или с мобилен смарт телефон.

Клиента избира как да управлява.

Можете също да управлявате с дистанционното, а да гледате на дисплея това което вижда камерата на дрона. За тази цел имате включен аксесоар в комплекта, който се поставя на дистанционното, за да може да задържи на удобна позиция вашия телефон.

Вие получавате функция FPV (First Person View).
Снимките и видеоклиповете, които правите може да ги запазите/запаметите на вашия телефон. Нямате друг носител на информация, който да бъде използван.

Включване на WIFI камера

С приложенията на Android and iOS вие имате възможност да летите с вашия дрон и също така да виждате тива, което вижда и камерата FPV (First Person View). Вашият смарт телефон може да се свърже с  дрона:

- Изтеглете приложението с QR code, който е вътре в кутията.

- Свържете батерията на дрона

- На мобилното си устройство проверете за мрежа WiFi network , която започва с LG. Свържете се!

- Стартирайте приложението и натиснете Play

- Можете да управлявате дрона както с дистанционното си, така и с телефона си!

Управление с телефон:

- Натиснете бутон 6. Това ще накара дисплея на телефона ви да се превърне в дистанционно. Можете са управлявате от телефона!

Гаранция:

Използването на дрона е изцяло ваша отоговорност и ваш риск!
След като ние сме описали необходимите стъпки за предпазване от катастрофи и неправилна употреба, но ние нямаме контрол върху управлението на дрона, ние не сме отговорни за каквито и да е нарушения в целостта и функционалността на уреда както и евентуалното нанасяне на щети върху частни, държавни или друг собственост в следствие от употребата на дрона.
За всички извършени действия отговорността е изцяло на пилота.

Гаранцията покрива само фабрични дефекти!

Следните са изключени от гаранцията:

Нарушения, причинени от неспазване на инструкциите за употреба.

Претоварване на дрона от външни влияния, намеси.
Нарушаване на неговата товароподемност.

Домашни модификации на дрона.
Щети, причинени от загубата на контрол над дрона.

Електрически дефекти, дължащи се на напрежение, претоварване, външна намеса или мълния.

Щети, причинени от влага.

Щети, причинени от загубата на дрона.

Гаранция за четковите мотори няма, поради факта че са консуматив.
Гаранция за лесно чупливи и износващи се части няма, поради факта на пълната отговорност на пилота и неговия контрол върху управлението.

Гаранция за акумулаторните батерии няма, поради факта на пълната отговорност на пилота и неговия контрол върху грижата за консумативите.

В случай на установени извънгаранционни фефекти, всички разходи за транспорт, доставка или застраховка се поемат от собственика на дрона.

Това упътване е изготвено от Бушона ЕООД  и е негова собственост.

Зигифлай и Бушона ЕООД си запазват правото да променят съдържанието на съответния текст без предупреждение, съгласно промените, които извършва производителя или с цел подобряване на съществуващия текст.

Текстовете и материалите са запазени със Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на БУШОНА ЕООД. Използването им без разрешение и  посочване на източника е незаконно. Copyright © 2015 Бушона ЕООД  Всичкиправа запазени.

Магазин за Радио-Управляеми модели ЗигиФлай, София, ул. Искър 49; тел: 02/9831601; тел: 02/9836313; http://www.ZigiFly.com; mail: info@zigifly.com